QJB型潜水搅拌机主要由潜水电机、密封机构、叶轮、导流罩、手摇葫芦、电气控制等部分构成。搅拌叶轮在电机驱动下旋转搅拌液体,使之产生旋向射流,并利用沿着射流表面的剪切应力来进行混合,使流场以外的液体通过摩擦产生搅拌作用,在极度混合的同时,形成体积流,应用大体积流动模式得到受控流体的输送。

性能特点

1、结构紧凑，体积小，重量轻，操作维护简单、安装方便快捷、使用寿命长。

2、叶轮经优化设计，效率高，后掠式叶片具有自洁功能可防杂物缠绕、堵塞。

3、与曝气系统配合使用可使能耗大幅度降低，充氧量明显提高，有效防止沉淀。

4、电机绕组为F级绝缘，防护等级为IP68，选用一次润滑免维护优质轴承，具有油室泄漏检测和电机绕过热保护功能，使电机的工作更加安全可靠。

5、两道机械密封。

6、潜水搅拌机用与不用导流罩均可。导流罩可略提高效率并控制水流喷射动作。

潜水搅拌机的选型是一项复杂的工作，选择的正确与否直接影响设备的正常使用，作为选择的原则是让潜水推流器在合适的音量播放充分搅拌推流功能，速度一般情况来确定。

1、潜水搅拌器采用多极电机，能耗低，叶轮精铸或冲压，精度高，外观美观。

2、潜水搅拌器功率小，服务面积广。叶轮由聚氨酯材料和铝合金制成（也由FRP制成），强度高，耐腐蚀性强。除了搅拌功能外，它还可以促进和创造水流。

3、潜水搅拌器与污水处理厂曝气系统合作，可大大降低系统能耗，有效防止沉淀。根据工艺要求，直接潜水搅拌可配备导流罩。

​