回转式格栅除污机是由一种耙齿厂装配成一组回转格栅链。在电机减速器的驱动下，耙齿链进行逆水流方向回转运动。

耙齿链运转到设备的上部时，由于槽轮和弯轨的导向，使每组耙齿之间产生相对自清运动，绝大部分固体物质靠重力落下。另一部分则依靠清扫器的反向运动把粘在耙齿上的杂物清扫干净。

它不仅能有效地净化水质，而且还可以改善水流，减少水流的阻力，提高水流的流速。它的使用范围也很广泛，可以用于工业废水处理、污水处理、清洗池、净水池等，可以满足各种不同场合的需求。因此，回转式格栅除污机在净化水质、改善水流方面发挥着重要作用，它可以帮助我们解决很多问题，保护环境，改善人们的生活质量。

回转式格栅除污机的使用范围非常广泛，它可以用于工业废水处理、污水处理、清洗池、净水池等，以及一些特殊的场合，如农业、医疗、食品加工等。

安装调试

1、回转式格栅整机吊装必须用钢丝绳挂住箱体顶板孔或下脚吊环。

2、安装位置：回转式格栅底脚必须与底面贴平，设备前端与槽前端面要基本齐平。

3、用水泥沙浆注好地脚螺栓，待水泥凝固后，再把螺母紧固。

4、开机前，回转式格栅前部应无大石块等粗大赃物，如有应清除后开机。

5、运转

（1）运转前检查各零部件是否松动。

（2）卸下电机罩，用手转动风扇，整机运转应轻松灵活。

（3）用润滑油润滑链轮、链条。

（4）点动电动机，目视运转方向是否正确，启动电动机，检查电器动作是否正常可靠，工作电流是否正常。

（5）运转中各零部件应转动灵活，无卡阻现象及异常声音。

6、回转式格栅利用弹性装置作为过载保护。使用前应调整好开关的接近位置。